## Slide 1
单闭环直流调速系统设计
项目论证
指导教师：王立乔
二组：胡玥 周永健 邢贺 李嘉栋
张元玮 王丹 孙正浩 孙才植
2017-04-26

## Slide 2
CONTENTS
01 项目原理
02 电路拓扑设计
03 预期效果
04 ADD

## Slide 3
项目原理

## Slide 4
利用交流测速发电机测量电机转速，输出的三相电经不控整流并进行滤波得到转速相对应的电压值，经过SG3525内部运算放大器运算电路与给定信号做差产生偏差，与内部产生的三角波比较输出一定占空比的PWM波，作用于电机驱动电路。
闭环直流调速系统原理框图
闭环系统静特性可以比开环系统机械特性硬很多。
闭环系统静差率要比开环系统小很多。
要求静差率一定时，闭环系统可大大提高调速范围。
UPE
ASR
Un*
M
TG
---------
Un
+
-
直流闭环调速系统

## Slide 5
电路拓扑设计

## Slide 6
稳压电路（一）
MC34063
是一单片双极型线性集成电路，专用于直流-直流变换器控制部分。该电路为反向变换器电路，生成-12V输出电压，为给定电压提供负电压。

## Slide 7
稳压电路（二）
稳5V电路
220V市电经不控整流桥整流滤波后为电机提供电源。
12V供电接口

## Slide 8
给定电压
由MC34063得到负电压后，接电位器可自由调节给定电压，与反馈值Un共同作用于速度环，可实现转速可调。

## Slide 9
三相不控整流
交流测速发电机测量电机转速，生成的三相电后，进行三相不控整流得到反馈值Un。

## Slide 10
PWM波形生成及控制
SG3525的-IN引脚接给定电压与反馈值进行做差与三角波进行比较，生成PWM波。由电阻R6和电容C4和输入电阻构成PI调节器。
OUTA和OUTB生成两路相位相差180度的PWM波。

## Slide 11
倍频电路
两路相位相差180度的PWM波与或门后频率加倍。

## Slide 12
H桥电机驱动

## Slide 13
预期结果

## Slide 14
1、实现单闭环控制电机转速
2、系统超调量Mp不超过30%
3、调速范围能D

## Slide 15
THANK YOU
FOR WATCHING